## Slide 1: Mise en perspective didactique d’un dossier de recherche
Rémi METZDORFF
Concours externe spécial de l’agrégation de physique-chimie,
option physique, session 2020
Notes: Au cours de ma thèse je me suis intéressé aux mesures de petits déplacements

## Slide 2: Parcours universitaire
2010-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2019
2019-2020
CPGE, filière PCSI puis PC* au lycée Louis-le-Grand, Paris
Licence 3, parcours physique-chimie à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris
Master 1, parcours physique générale du master Physique et applications de l’UPMC, Paris
Master 2, parcours Lumière, matière et interactions du master Optique, matière, plasma de l’UPMC
Doctorat réalisé au laboratoire Kastler Brossel (LKB, Paris) sous la direction de Pierre-François Cohadon :
Refroidissement de résonateurs macroscopiques proche de leur état quantique fondamental
Préparation à l’agrégation au centre de Montrouge
2
Notes: Accepté à LLG, formation de grande qualité
Choisi d’aller en licence pour garder une formation pluri-disciplinaire et s’orienter vers l’enseignement et la recherche
Master général puis spécialisation en optique.
Plusieurs stage permettant de découvrir plusieurs thématiques de recherche dans différentes équipes.
Thèse avec mission d’enseignement.
Qui m’ont confirmé la volonté d’enseigner.
Préparation à l’agrégation

## Slide 3: Parcours universitaire
2010-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2019
2019-2020
CPGE, filière PCSI puis PC* au lycée Louis-le-Grand, Paris
Licence 3, parcours physique-chimie à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris
Master 1, parcours physique générale du master Physique et applications de l’UPMC, Paris
Master 2, parcours Lumière, matière et interactions du master Optique, matière, plasma de l’UPMC
Doctorat réalisé au laboratoire Kastler Brossel (LKB, Paris) sous la direction de Pierre-François Cohadon :
Refroidissement de résonateurs macroscopiques proche de leur état quantique fondamental
Préparation à l’agrégation au centre de Montrouge
2
Notes: Accepté à LLG, formation de grande qualité
Choisi d’aller en licence pour garder une formation pluri-disciplinaire et s’orienter vers l’enseignement et la recherche
Master général puis spécialisation en optique.
Plusieurs stage permettant de découvrir plusieurs thématiques de recherche dans différentes équipes.
Thèse avec mission d’enseignement.
Qui m’ont confirmé la volonté d’enseigner.
Préparation à l’agrégation

## Slide 4: Parcours universitaire
2010-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2019
2019-2020
CPGE, filière PCSI puis PC* au lycée Louis-le-Grand, Paris
Licence 3, parcours physique-chimie à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris
Master 1, parcours physique générale du master Physique et applications de l’UPMC, Paris
Master 2, parcours Lumière, matière et interactions du master Optique, matière, plasma de l’UPMC
Doctorat réalisé au laboratoire Kastler Brossel (LKB, Paris) sous la direction de Pierre-François Cohadon :
Refroidissement de résonateurs macroscopiques proche de leur état quantique fondamental
Préparation à l’agrégation au centre de Montrouge
2
Notes: Accepté à LLG, formation de grande qualité
Choisi d’aller en licence pour garder une formation pluri-disciplinaire et s’orienter vers l’enseignement et la recherche
Master général puis spécialisation en optique.
Plusieurs stage permettant de découvrir plusieurs thématiques de recherche dans différentes équipes.
Thèse avec mission d’enseignement.
Qui m’ont confirmé la volonté d’enseigner.
Préparation à l’agrégation

## Slide 5: Parcours universitaire
2010-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2019
2019-2020
CPGE, filière PCSI puis PC* au lycée Louis-le-Grand, Paris
Licence 3, parcours physique-chimie à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris
Master 1, parcours physique générale du master Physique et applications de l’UPMC, Paris
Master 2, parcours Lumière, matière et interactions du master Optique, matière, plasma de l’UPMC
Doctorat réalisé au laboratoire Kastler Brossel (LKB, Paris) sous la direction de Pierre-François Cohadon :
Refroidissement de résonateurs macroscopiques proche de leur état quantique fondamental
Préparation à l’agrégation au centre de Montrouge
2
Notes: Accepté à LLG, formation de grande qualité
Choisi d’aller en licence pour garder une formation pluri-disciplinaire et s’orienter vers l’enseignement et la recherche
Master général puis spécialisation en optique.
Plusieurs stage permettant de découvrir plusieurs thématiques de recherche dans différentes équipes.
Thèse avec mission d’enseignement.
Qui m’ont confirmé la volonté d’enseigner.
Préparation à l’agrégation

## Slide 6: Parcours universitaire
2010-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2019
2019-2020
CPGE, filière PCSI puis PC* au lycée Louis-le-Grand, Paris
Licence 3, parcours physique-chimie à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris
Master 1, parcours physique générale du master Physique et applications de l’UPMC, Paris
Master 2, parcours Lumière, matière et interactions du master Optique, matière, plasma de l’UPMC
Doctorat réalisé au laboratoire Kastler Brossel (LKB, Paris) sous la direction de Pierre-François Cohadon :
Refroidissement de résonateurs macroscopiques proche de leur état quantique fondamental
Préparation à l’agrégation au centre de Montrouge
2
Notes: Accepté à LLG, formation de grande qualité
Choisi d’aller en licence pour garder une formation pluri-disciplinaire et s’orienter vers l’enseignement et la recherche
Master général puis spécialisation en optique.
Plusieurs stage permettant de découvrir plusieurs thématiques de recherche dans différentes équipes.
Thèse avec mission d’enseignement.
Qui m’ont confirmé la volonté d’enseigner.
Préparation à l’agrégation

## Slide 7: Tester la mécanique quantique
3
Électron
Atome
Fullérène
Des oscillateurs de plus en plus petits
« Top-down »
« Bottom-up »
?
La mécanique quantique décrit le comportement des entités microscopiques.
Elle repose sur un formalisme probabiliste.
La mécanique classique s’applique
aux objets macroscopiques.
Elle repose sur un formalisme déterministe.

## Slide 8: Tester la mécanique quantique
3
Électron
Atome
Fullérène
Des oscillateurs de plus en plus petits
« Top-down »
« Bottom-up »
?
La mécanique quantique décrit le comportement des entités microscopiques.
Elle repose sur un formalisme probabiliste.
La mécanique classique s’applique
aux objets macroscopiques.
Elle repose sur un formalisme déterministe.
La masse de Planck marque la « limite » entre classique et quantique.

## Slide 9: Mouvement brownien – État quantique fondamental d’un oscillateur mécanique
Énergie
4
Classique

## Slide 10: Mouvement brownien – État quantique fondamental d’un oscillateur mécanique
Énergie
Énergie
4
Quantique
Classique

## Slide 11: Mouvement brownien – État quantique fondamental d’un oscillateur mécanique
Énergie
Énergie
4
Le mouvement brownien de l’oscillateur est causé par l’agitation thermique.
Quantique
Classique

## Slide 12: Mouvement brownien – État quantique fondamental d’un oscillateur mécanique
Énergie
Énergie
4
Le mouvement brownien de l’oscillateur est causé par l’agitation thermique.
Quantique
Fluctuations de point zéro
à basse température
Immobile
à basse température
Classique

## Slide 13: Mouvement brownien – État quantique fondamental d’un oscillateur mécanique
Énergie
Énergie
4
Le mouvement brownien de l’oscillateur est causé par l’agitation thermique.
Quantique
Fluctuations de point zéro
à basse température
Immobile
à basse température
Classique
Refroidir un oscillateur mécanique dans son état quantique fondamental.

## Slide 14: Le micro-pilier en quartz en quelques chiffres
5
Notes: Voici un des oscillateurs que j’ai utilisé
Pour refroidir l’oscillateur, on va utiliser la cryogénie et des techniques de refroidissement laser.
Mais comment mesurer sa température : on va utiliser le mouvement brownien.

## Slide 15: Le micro-pilier en quartz en quelques chiffres
5
Masse effective | Fréquence mécanique | Facteur de qualité
Masse effective | Fréquence mécanique | Facteur de qualité
Notes: Voici un des oscillateurs que j’ai utilisé
Pour refroidir l’oscillateur, on va utiliser la cryogénie et des techniques de refroidissement laser.
Mais comment mesurer sa température : on va utiliser le mouvement brownien.

## Slide 16: Le micro-pilier en quartz en quelques chiffres
5
Masse effective | Fréquence mécanique | Facteur de qualité
Masse effective | Fréquence mécanique | Facteur de qualité
Notes: Voici un des oscillateurs que j’ai utilisé
Pour refroidir l’oscillateur, on va utiliser la cryogénie et des techniques de refroidissement laser.
Mais comment mesurer sa température : on va utiliser le mouvement brownien.

## Slide 17: Le micro-pilier en quartz en quelques chiffres
5
Masse effective | Fréquence mécanique | Facteur de qualité
Masse effective | Fréquence mécanique | Facteur de qualité
Notes: Voici un des oscillateurs que j’ai utilisé
Pour refroidir l’oscillateur, on va utiliser la cryogénie et des techniques de refroidissement laser.
Mais comment mesurer sa température : on va utiliser le mouvement brownien.

## Slide 18: Mouvement brownien et thermométrie
300 K
6
Notes: A haute T pas de soucis.

## Slide 19: Mouvement brownien et thermométrie
300 K
6
Notes: A haute T pas de soucis.

## Slide 20: Mouvement brownien et thermométrie
300 K
6
La mesure de l’aire du spectre des fluctuations de position dues au mouvement brownien donne accès au rapport .
Notes: A haute T pas de soucis.

## Slide 21: Mouvement brownien et thermométrie
300 K
6
La mesure de l’aire du spectre des fluctuations de position dues au mouvement brownien donne accès au rapport .
Notes: A haute T pas de soucis.

## Slide 22: Mouvement brownien et thermométrie
300 K
30 mK
6
La mesure de l’aire du spectre des fluctuations de position dues au mouvement brownien donne accès au rapport .
Notes: A haute T pas de soucis.

## Slide 23: Mouvement brownien et thermométrie
300 K
30 mK
6
La mesure de l’aire du spectre des fluctuations de position dues au mouvement brownien donne accès au rapport .
Dans l’état quantique fondamental, les fluctuations de point zéro sont de l’ordre de
Notes: A haute T pas de soucis.

## Slide 24: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode

## Slide 25: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode
Déphasage proportionnel au déplacement :

## Slide 26: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode
Déphasage proportionnel au déplacement :
Variation d’intensité proportionnelle au déphasage :

## Slide 27: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode
Interféromètre
Déphasage proportionnel au déplacement :
Variation d’intensité proportionnelle au déphasage :

## Slide 28: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode
Interféromètre
Déphasage proportionnel au déplacement :
Variation d’intensité proportionnelle au déphasage :

## Slide 29: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode
Interféromètre
Cavité
Déphasage proportionnel au déplacement :
Variation d’intensité proportionnelle au déphasage :

## Slide 30: Mesures interférométriques de petits déplacements
7
Déplacement
Déphasage
Variation d’intensité
Réflexion
Interférence
Référence
Laser
Photodiode
Interféromètre
Cavité
Interféromètre + cavité
Déphasage proportionnel au déplacement :
Variation d’intensité proportionnelle au déphasage :

## Slide 31: La cavité optomécanique
8
La faible taille des oscillateurs nécessite un miroir de faible rayon de courbure.
Laser CO2 pulsé
Silice
Tirs
Sublimation & Fusion
Miroir de Bragg

## Slide 32: La cavité optomécanique
Un oscillateur...
8
La faible taille des oscillateurs nécessite un miroir de faible rayon de courbure.
Laser CO2 pulsé
Silice
Tirs
Sublimation & Fusion
Miroir de Bragg

## Slide 33: La cavité optomécanique
Un oscillateur...
8
La faible taille des oscillateurs nécessite un miroir de faible rayon de courbure.
Laser CO2 pulsé
Silice
Tirs
Sublimation & Fusion
Miroir de Bragg
Un miroir d’entrée…

## Slide 34: La cavité optomécanique
Un oscillateur...
8
La faible taille des oscillateurs nécessite un miroir de faible rayon de courbure.
Laser CO2 pulsé
Silice
Tirs
Sublimation & Fusion
Miroir de Bragg
Pour une cavité optomécanique en cryogénie :
Un miroir d’entrée…

## Slide 35
Couplage optomécanique et refroidissement
9
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 36
Couplage optomécanique et refroidissement
9
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 37
Couplage optomécanique et refroidissement
9
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 38
Couplage optomécanique et refroidissement
9
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Déplacements
Intensité intracavité
Pression de radiation
Contre-réaction
Le couplage optomécanique lie les déplacements du miroir et l’intensité intracavité par l’intermédiaire de la pression de radiation.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 39
Couplage optomécanique et refroidissement
9
Déplacements
Intensité intracavité
Pression de radiation
Contre-réaction
Ressort optique
Le couplage optomécanique lie les déplacements du miroir et l’intensité intracavité par l’intermédiaire de la pression de radiation.
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 40
Couplage optomécanique et refroidissement
9
Retard
Déplacements
Intensité intracavité
Pression de radiation
Contre-réaction
Ressort optique
Le couplage optomécanique lie les déplacements du miroir et l’intensité intracavité par l’intermédiaire de la pression de radiation.
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 41
Couplage optomécanique et refroidissement
9
Retard
Déplacements
Intensité intracavité
Pression de radiation
Contre-réaction
Ressort optique
Retard
Friction froide
Le couplage optomécanique lie les déplacements du miroir et l’intensité intracavité par l’intermédiaire de la pression de radiation.
L’intensité intracavité dépend de la distance entre les deux miroirs.
Notes: Pousser le refroidissement jusqu’aux limites classiques

## Slide 42: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.

## Slide 43: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 44: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 45: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 46: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 47: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 48: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 49: Refroidissement par rétroaction
10
La mesure des déplacements permet d’appliquer une force de frottement visqueux qui refroidit de l’oscillateur.
Modulateur

## Slide 50: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 51: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 52: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 53: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 54: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 55: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 56: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 57: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 58: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 59: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 60: Résultats
11
La température de l’oscillateur est déduite de son mouvement brownien.
Pour une masse effective de 33 µg et une fréquence de 3,6 MHz :
soit
L’oscillateur est refroidi en augmentant le gain de la boucle de la rétroaction.
Notes: Cavité placée dans le cryostat
Mesure de T avec le mouvement brownien
Augmenter le gain pour refroidir.
Tmin !!!
Ce qui limite le refroidissement, c’est la sensibilité de la mesure

## Slide 61: Vers une amélioration de la sensibilité des mesures de déplacement
12
Virgo (Italie)

## Slide 62: Vers une amélioration de la sensibilité des mesures de déplacement
12

## Slide 63: Vers une amélioration de la sensibilité des mesures de déplacement
12
Les fluctuations quantiques de la lumière dégradent la sensibilité :
  directement
  via la pression de radiation
Virgo (Italie)

## Slide 64: Vers une amélioration de la sensibilité des mesures de déplacement
12
Les fluctuations quantiques de la lumière dégradent la sensibilité :
  directement
  via la pression de radiation

## Slide 65: Vers une amélioration de la sensibilité des mesures de déplacement
12
Les fluctuations quantiques de la lumière dégradent la sensibilité :
  directement
  via la pression de radiation
Virgo (Italie)

## Slide 66: Vers une amélioration de la sensibilité des mesures de déplacement
12
Les fluctuations quantiques de la lumière dégradent la sensibilité :
  directement
  via la pression de radiation
L’utilisation de lumière comprimée permettra d’améliorer la sensibilité des interféromètres gravitationnels.
Virgo (Italie)

## Slide 67
13
Notes: Voici une photo de la table optique où se déroule l’expérience : laser, cryostat et optiques nécessaires à la détection et au refroidissement
Grande diversité de thèmes abordés

## Slide 68
13
Électronique
Programmation
Cryogénie
Optique
Oscillateurs
Notes: Voici une photo de la table optique où se déroule l’expérience : laser, cryostat et optiques nécessaires à la détection et au refroidissement
Grande diversité de thèmes abordés

## Slide 69: Valorisation – Oscillateurs et micro-pilier
Réinvestir les connaissances théoriques et les compétences expérimentales développées pendant la thèse autour de l’oscillateur mécanique qu’est le micro-pilier.
Contexte :
  Premier trimestre de première année de CPGE, signaux physiques
  Oscillateur harmonique, oscillateur amorti
  Filtrage linéaire
  Étude spectrale
Fil conducteur :
  Confronter le modèle de l’oscillateur à des systèmes réels
Déroulement :
  Cours + TD : aspects théoriques et résultats importants
  TP : étude de différents oscillateurs : diapasons, verre
  Évaluation : étude documentaire autour des oscillateurs micro-fabriqués
14
Notes: Objectif au service de plusieurs compétences. Développée dans la suite.

## Slide 70: Valorisation – Oscillateurs et micro-pilier
Réinvestir les connaissances théoriques et les compétences expérimentales développées pendant la thèse autour de l’oscillateur mécanique qu’est le micro-pilier.
Contexte :
  Premier trimestre de première année de CPGE, signaux physiques
  Oscillateur harmonique, oscillateur amorti
  Filtrage linéaire
  Étude spectrale
Fil conducteur :
  Confronter le modèle de l’oscillateur à des systèmes réels
Déroulement :
  Cours + TD : aspects théoriques et résultats importants
  TP : étude de différents oscillateurs : diapasons, verre
  Évaluation : étude documentaire autour des oscillateurs micro-fabriqués
14
Notes: Objectif au service de plusieurs compétences. Développée dans la suite.

## Slide 71: Valorisation – Oscillateurs et micro-pilier
Réinvestir les connaissances théoriques et les compétences expérimentales développées pendant la thèse autour de l’oscillateur mécanique qu’est le micro-pilier.
Contexte :
  Premier trimestre de première année de CPGE, signaux physiques
  Oscillateur harmonique, oscillateur amorti
  Filtrage linéaire
  Étude spectrale
Fil conducteur :
  Confronter le modèle de l’oscillateur à des systèmes réels
Déroulement :
  Cours + TD : aspects théoriques et résultats importants
  TP : étude de différents oscillateurs : diapasons, verre
  Évaluation : étude documentaire autour des oscillateurs micro-fabriqués
14
Notes: Objectif au service de plusieurs compétences. Développée dans la suite.

## Slide 72: Valorisation – Oscillateurs et micro-pilier
Réinvestir les connaissances théoriques et les compétences expérimentales développées pendant la thèse autour de l’oscillateur mécanique qu’est le micro-pilier.
Contexte :
  Premier trimestre de première année de CPGE, signaux physiques
  Oscillateur harmonique, oscillateur amorti
  Filtrage linéaire
  Étude spectrale
Fil conducteur :
  Confronter le modèle de l’oscillateur à des systèmes réels
Déroulement :
  Cours + TD : aspects théoriques et résultats importants
  TP : étude de différents oscillateurs : diapasons, verre
  Évaluation : étude documentaire autour des oscillateurs micro-fabriqués
14
Notes: Objectif au service de plusieurs compétences. Développée dans la suite.

## Slide 73: Valorisation – Cours et TD
15
Équation canonique de l’oscillateur harmonique :
Comment déterminer la pulsation propre ?
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 74: Valorisation – Cours et TD
15
Équation canonique de l’oscillateur harmonique :
Comment déterminer la pulsation propre ?
Équation canonique de l’oscillateur amorti :
Quelles sont les sources d’amortissement ?
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 75: Valorisation – Cours et TD
15
Équation canonique de l’oscillateur harmonique :
Comment déterminer la pulsation propre ?
Équation canonique de l’oscillateur amorti :
Quelles sont les sources d’amortissement ?
En régime forcé :
Quelles sont les caractéristiques d’un système résonant ?
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 76: Valorisation – Cours et TD
15
Équation canonique de l’oscillateur harmonique :
Comment déterminer la pulsation propre ?
Équation canonique de l’oscillateur amorti :
Quelles sont les sources d’amortissement ?
En régime forcé :
Quelles sont les caractéristiques d’un système résonant ?
Illustration des différents résultats avec des simulations Python.
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 77: Valorisation – TP : caractérisation mécanique
16
En régime libre, on mesure la fréquence propre et le facteur de qualité.
Compétence : choisir pertinemment les paramètres d’acquisition

## Slide 78: Valorisation – TP : caractérisation mécanique
16
En régime libre, on mesure la fréquence propre et le facteur de qualité.
Compétence : choisir pertinemment les paramètres d’acquisition
Quels sont les paramètres qui influent sur ces valeurs ?
  Ajout d’une masselotte
  Présence d’une caisse de résonance
  Frottements fluides dans différents milieux

## Slide 79: Valorisation – TP : « fonction de transfert »
17
Une excitation sinusoïdale par un électro-aimant permet de mesurer la réponse fréquentielle du diapason.
Compétence : fonction de transfert et résonance – lien avec les filtres électroniques

## Slide 80: Valorisation – TP : « fonction de transfert »
17
Une excitation sinusoïdale par un électro-aimant permet de mesurer la réponse fréquentielle du diapason.
Un diapason en quartz peut être utilisé comme capteur de pression.
Compétence : fonction de transfert et résonance – lien avec les filtres électroniques

## Slide 81
18
Notes: Phénomène de résonance sur le verre.
Transition vers des oscillateurs complexes.

## Slide 82: Valorisation – TP : étude spectrale
19
Un verre peut servir pour l’analyse spectrale des modes mécaniques d’un objet complexe.
Compétence : analyse spectrale d’un signal périodique

## Slide 83: Valorisation – TP : étude spectrale
19
Les oscillateurs réels comportent de nombreux modes propres : on peut les décrire par des ensembles d’oscillateurs amortis.
Un verre peut servir pour l’analyse spectrale des modes mécaniques d’un objet complexe.
Compétence : analyse spectrale d’un signal périodique

## Slide 84: Valorisation – Évaluation : Micro-capteurs et oscillateurs
20

## Slide 85: Valorisation – Évaluation : Micro-capteurs et oscillateurs
20

## Slide 86: Valorisation – Évaluation : Micro-capteurs et oscillateurs
20
Evaluer la maitrise des notions :
  oscillateur amorti et soumis à une excitation sinusoïdale
  signaux périodiques, spectres
  analogie avec l’électronique, fonction de transfert

## Slide 87
Merci pour votre attention !

## Slide 88: Virgo et les ondes gravitationnelles
A1
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 89: Virgo et les ondes gravitationnelles
A2
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 90: Virgo et les ondes gravitationnelles
A3
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 91: Virgo et les ondes gravitationnelles
A4
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation

## Slide 92: Backup slides – Templates
N°
Texte
Notes: Oscillateur harmonique : pas physique dissipation